## Slide 1
시스템과
프로그래밍
60181650 염제성
60181629 김호남
60181664 정 민
LOGO
Copyright ⓒ 2017. DINGDINGSHOP All rights Reserved

## Slide 2
Central Processing Unit
1
2
OS(Operating System)
2-(1)
컨텍스트
A.
2-(3)
목차
1-(1)
CPU의 구성과 Instruction cycle
Process
B.
Synchronization
2-(2)
통신
Process State/Life Cycle
3.
Interrupt
3-(1)
Memory

## Slide 3
중요한 문장을 입력해주세요
Central Processing Unit
1
1-(1)
CPU의 구성과 Instruction cycle
- CPU는 명령어를 해석하고 실행하는 장치로서 산술계산과 논리연산을 처리하는 기능을 수행
Central Processing Unit
1
메모리
CU
MAR
MBR
IR
(address)
PC
SP
IR(opcode)
AC
Status
ALU
CPU
Address bus
Data bus
INCpc/LOADpc
SETalu
Control Lines
To Registers, ALU, Memory etc
CLKmem
LDA x; ADD y;
Int x = 8; Int y = 16;
STO = y;

## Slide 4
중요한 문장을 입력해주세요
Central Processing Unit
1
1-(1)
CPU의 구성과 Instruction cycle
- CPU는 명령어를 해석하고 실행하는 장치로서 산술계산과 논리연산을 처리하는 기능을 수행
Central Processing Unit
1
메모리
CU
MAR
MBR
IR
(address)
PC
SP
IR(opcode)
AC
Status
ALU
CPU
INCpc/LOADpc
SETalu
Control Lines
To Registers, ALU, Memory etc
CLKmem
LDA x; ADD y;
Int x = 8; Int y = 16;
STO = y;
LDA x,
ADD y;
x = 8;
y = 16;
ADD y;
LDA x;
X
LDA
1. Fetch
x = 8;
y = 16;
2. Decoding
+1
3. Execute
ADD y;
STO y;
ADD
y
y = 16;
SP
8+16
AC
24
STO y;
PC
STO
STO y;
IR(opcode)
24
MAR
MBR
STO y;
y
IR
(address)
AC
24
y = 24
MAR

## Slide 5
중요한 문장을 입력해주세요
2
OS(Operating System)
- OS는 CPU(Process Management)를 관리하는 장치로, 여러 개의 process가 공유하는 자원들을 효율적으로 사용할 수 있도록 중재해준다.
2-(1)
Process
Process는 실행중인 Program이다.
Program은 앞으로 해야 할 일, 즉 계획이다.
Ex)
컴퓨터 프로그램 : 컴퓨터가 해야 할 일
TV 프로그램 : 방송국의 프로그램 계획
실행은 프로그램을 더블클릭 했을 때 Loader가
그 프로그램을 메모리에 올린 후, CPU의 서비스를 받는 것을 말한다.

## Slide 6
중요한 문장을 입력해주세요
2-(2)
통신
통신
A
컨텍스트
- 어떤 주체가 사용하는 독립적인 Memory이다.
- Memory에 저장한다는 것은 특정시점에서 상태를 유지하고 있다는 뜻이 된다.
- 즉, 상태는 특정시점이 나와야 한다.
- new를 통해서 메모리를 할당하고 값을 가지게 된다. 값을 가지게 됨으로써 특정시점에 있는 값이 상태가 되는 것이다.
Ex) 컨텍스트 예시
내가 배가 고프다 > 특정시점의 혈당의 값
나이가 25살이다. > 모든 세포의 노화정도 값
같은 컨텍스트내에서 데이터를 공유하는 것은 아는 주소를 통해 데이터를 주고받기 때문에 통신이라고 하지 않는다.
이때 공유가 가능하게끔 하는 것이 필요한데 그것을 네트워크라고 한다.
> 만약 같은 컨텍스트라면?
B
Synchronization
위에서 말한 통신이 두 개 이상의 프로세스에게 일어났을 때, 수행하는 시점을 조절하는 것이 Synchronization(동기화)이다.
B.
Ex)
A와 B라는 두 개의 프로세스가 있을 때, A가 데이터를 쓴 후에 B가 읽어가는 통신을 해야 한다고 가정한다. 이때 B의 입장에서 A가 데이터를 썼는지 안 썼는지 모르기 때문에 알려줘야 한다. A가 데이터를 쓴 후에 B가 읽어라 라는 수행시점을 조절해주는 것이다.
동기화문제가 생기면, deadlock(교착상태)이 발생하며 교착상태는 해결이 절대 안 되는 상태를 말한다.
Context
Context
Data

## Slide 7
중요한 문장을 입력해주세요
2-(3)
Process State/Cycle
- CPU가 프로그램을 실행시킬 때, 그 프로세스의 진행상황에 따라 프로세스의 상태가 나뉘어진다.
new : 로더가 메모리에 올린 상태
ready : 프로세스가 메모리엔 올라왔지만
실행되기 전 상태(서비스 전)
running : 서비스 중인 상태
waiting : 일을 하는 중간에 잠깐 서있는 상태.
(서비스 일시 중단)
terminated : 서비스 완료 상태
ex) 은행 안에 들어가면 new, 줄을 서면 ready, 서비스 받으면 running, 중간에 다른 일을 먼저 해야 해서 잠깐 빠지면 waiting, 다른 끝나면 다시 진행, 일 다 끝나고 은행 나오면 terminated.

## Slide 8
중요한 문장을 입력해주세요
new
ready
running
terminated
waiting
하지만 CPU는 한 가지 일만 계속해서 해주지 않고, 모든 task를 공평하게 해준다. 그러기 위해서는 time-slice가 필요하다.
만약 일을 하다가 그 프로세스의 time-slice가 끝나면 ready로 돌아가고 다음 프로세스가 running이 된다.
A
B
Time-slice

## Slide 9
중요한 문장을 입력해주세요
new
ready
running
terminated
waiting
하지만 CPU는 한 가지 일만 계속해서 해주지 않고, 모든 task를 공평하게 해준다. 그러기 위해서는 time-slice가 필요하다.
만약 일을 하다가 그 프로세스의 time-slice가 끝나면 ready로 돌아가고 다음 프로세스가 running이 된다.
A
B
Time-slice
Context
Switching
하지만 time-slice말고 file read나 프린트 명령어로 인해 진행중이던 프로세스를 waiting으로 보내고 들어온 명령어를 실행하는 경우도 있는데 그것을 Interrupt라고 한다.

## Slide 10
중요한 문장을 입력해주세요
3.
Interrupt
<Memory>
<CPU>
<PCB>
<Process Manager>
<Code Segment>
<Heap>
<Stack>
<Wait Queue>
<Ready Queue>
A_Code
<Status
Register>
B Process
C Process
Index : 7
A Process
A Process
<Interrupt flag>
0 -> 1
<Interrupt Controller>
<Interrupt Service Routine>
File
7 = File read
1 -> 0
B Process
C Process
A Process
프로세스 A가 실행되고 있다고 하자.
프로세스 매니저는 status register를 코드 한 줄 실행할 때마다 확인하여 인터럽트가 들어왔는지 확인. Interrupt flag의 값이 1이 되면 인터럽트가 들어왔다는 뜻.
인터럽트가 들어오면 실행 중이던
A프로세스는 PCB에 저장해 둔다. 그리고 wait Q에 들어간다.
CPU는 어떤 인터럽트인지 모르기 때문에 인터럽트 컨트롤러에게 물어본다.
인터럽트 컨트롤러는 인터럽트의 인덱스를 주며 CPU는 인터럽트 서비스 루틴에서 대응하는 index값을 찾아 인터럽트를 확인한다. 확인한 인터럽트를 실행하고 끝났다는 인터럽트가 발생하면(인터럽트 플래그의 숫자가 0이 된다), wait Q에 있던 A프로세스를 다시 readyQ에 넣고 PCB에 있던 걸 불러와서 이어서 실행한다.
<출처 Interrupt flag - Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Interrupt_flag>
A Process
A_data
A_Code
A_data
A Process

## Slide 11
중요한 문장을 입력해주세요
<Memory>
<PCB>
<Code Segment>
<Heap>
<Stack>
3-(1)
Memory
지역변수
전역변수
new
동적
메모리
정적
메모리
<Activation Record>
local variable
(함수 내의 지역변수)
input parameter
return value
(parameter를 통해 얻은 값 반환)
return address
(함수가 호출된 곳의 다음 주소)
Garbage collector
Memory의 구조는 Code Segment와 Data Segment로 나눌 수 있으며, Data Segment는 다시 Heap과 Stack으로 나눌 수 있다.
- Heap은 프로그래머가 new라는 명령어를 써서 메모리 공간이 할당되는 곳으로 동적 메모리가 할당되는 곳이다. 즉, 프로그램이 실행되면서 메모리가 할당. New를 통해 선언될 때마다 heap영역의 아래로 데이터가 쌓인다. 하지만 생성된 객체가 사용되지 않는다면 쓰레기로 간주하여 garbage collector가 삭제 시킨다.
- Heap과는 다르게 Stack에는 이미 크기가 정해진 정적 메모리가 저장되며, 전역 변수와 지역 변수가 저장된다. Stack에 저장된 변수는 선언된 함수 내에서만 사용이 가능하기 때문에 함수를 벗어나면 저장된 변수가 사라진다. 그때 늦게 들어온 데이터가 먼저 삭제된다(last in Frist out). 그렇기 때문에 Stack의 메모리는 활발하게 공간이 찼다가 비어졌다를 반복한다.
-Stack에 저장되는 또 다른 것은 activation record(활성화 레코드)가 있는데, OS가 메인함수를 실행하면 생성되는 것이다.

## Slide 12
중요한 문장을 입력해주세요
감사합니다.